С М Е Т А    № 2

Наружный водопровод

Составлена  в базисном  уровне цен  2001г. с пересчетом                                                   Сметная стоимость:              63368.025 руб.

по состоянию  на 2007г                                                                                                             Сметная заработная плата:. 26397.36 руб.

| № поз. | Код норматива, наименование, единица измерен | Объем | Базисная за единицу | Базисная всего | Индекс | Текущая всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Основн. з \пл | Экспл. маш. | Всего | Основ з\пл | Экспл. маш. | осн. з\пл | экс маш | Всего | Основн. з\пл | Экспл. маш. |
|  |  |  |  | матери- алы | в т.ч. з\пл |  | матери- алы | в т.ч з\пл | мате риал | в т.ч з\пл. |  | матери- алы | в т.ч. з\пл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 01-01-055-6 01-01-055-2 Рытье и засыпка траншей глуби- ной 2.0м гр. грунтов II , км | 0.06 | 21341.26 | 2932.05\ - | 18409.21\ 1336.9 | 1280.47 | 175.92\ - | 1104.55\ 80.21 | 6.9\ - | 2.88\ 6.9 | 4394.95 | 1213.85\ - | 3181.1\ 553.45 |
| 2. | 01-02-057-2 Разработка грун- та вручную в траншеях, 100м3 | 0.03 | 1159.62 | 1159.62\ - | -\- | 34.79 | 34.79\ - | -\- | 6.9\ - | -\- | 240.05 | 240.05\ - | -\- |
| 3. | 01-02-061-2 Засыпка грунта вручную, 100м3 | 0.03 | 702.76 | 702.76\ - | -\- | 21.08 | 21.08\ - | -\- | 6.9\ - | -\- | 145.45 | 145.45\ - | -\- |
| 4. | 16-03-002-1 Прокладка трубо проводов из ме- таллполимер- ных труб Д=15мм 100м | 0.6 | 11399.15 | 1057.28\ 10304.25 | 37.62\ 0.95 | 6839.49 | 634.37\ 6182.55 | 22.57\ 0.57 | 6.9\ 3.15 | 3.16\ 6.9 | 23923.5 | 4377.15\ 19475.03 | 71.32\ 3.93 |
| 5. | 16-05-001-1 Установка венти- ля Д до 25мм шт. | 1 | 207.31 | 13.26\ 190.52 | 3.53\ - | 207.31 | 13.26\ 190.52 | 3.53\ - | 6.9\ 3.15 | 3.16\ - | 702.78 | 91.49\ 600.14 | 11.15\ - |
| 6. | 22-04-001-2 Колодец водопро водный из сбор- ного ж\б в мок- рых грунтах 10м3 | 0.1 | 29884.32 | 1361.99\ 25409.68 | 3112.65\ 294.3 | 2988.43 | 136.2\ 2540.97 | 311.27\ 29.43 | 6.9\ 3.69 | 3.09\ 6.9 | 11277.78 | 939.78\ 9376.18 | 961.82\ 203.07 |
| 7. | 103-9200 Люк чугунный шт. | 1 | 569.52 | -\ 569.52 | -\- | 569.52 | -\ 569.52 | -\- | -\ 3.69 | -\- | 2101.53 | -\ 2101.53 | -\- |
| 8. | 16-07-003-1 Врезка в сущес- твующюю сеть вр. | 1 | 74.53 | 42.73\ 27.11 | 4.69\ - | 74.53 | 42.73\ 27.11 | 4.69\ - | 6.9\ 3.15 | 3.16\ - | 395.05 | 294.84\ 85.39 | 14.82\ - |
| 9. | 16-07-005-1 Гидравличес- кое испытание трубопроводов 100м | 0.6 | 104.85 | 56.26\ 4.08 | 44.51\ - | 62.91 | 33.76\ 2.45 | 26.71\ - | 6.9\ 3.15 | 3.16\ - | 325.06 | 232.94\ 7.72 | 84.4\ - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 12078.5 | 1092.11\ 9513.12 | 1473.32\ 110.21 |  |  | 43506.15 | 7535.55\ 31645.99 | 4324.6\ 760.45 |
|  | Нр 122.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10137.71 |  |  |
|  | Сп 89 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6706.64 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60350.5 | 24379.9\ 31645.99 | 4324.6\ 760.45 |
|  | ИТОГО с к=1.05 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63368.02 | 25598.8\ 33228.29 | 4540.8\ 798.47 |
|  | в т.ч. материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33228.29 |  |  |
|  | в т.ч. з\плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26397.36 |  |  |

Составила:

главный  специалист отдела  строительства,

транспорта, связи, лесного комплекса и

экологического  контроля  администрации

Торопецкого района                                                                                             Г.И.Матвеева