К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

Строительство ж\б выгреба  объемом 5.0 м3

Составлена    в базисном уровне цен 2001г. с пересчетом

по состоянию на 2007г.

| № поз. | Код норматива, наименование, единица измерен | Объем | Базисная за единицу | Базисная всего | Индекс | Текущая всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Основн. з \пл | Экспл. маш. | Всего | Основ з\пл | Экспл. маш. | осн. з\пл | экс маш | Всего | Основн. з\пл | Экспл. маш. |
|  |  |  |  | матери- алы | в т.ч. з\пл |  | матери- алы | в т.ч з\пл | мате риал | в т.ч з\пл. |  | матери- алы | в т.ч. з\пл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 01-02-056-2 Разработка грунта 2 гр. вручную 100м3 | 0.08 | 1889.63 | 1889.63\ - | -\- | 151.17 | 151.17\ - | -\- | 6.9\ - | -\- | 1043.07 | 1-43.07\ - | -\- |
| 2. | 01-02-061-2 Обратная засыпка грунта вручную 100м3 | 0.005 | 702.76 | 702.76\ - | -\- | 3.5 | 3.5\ - | -\- | 6.9\ - | -\- | 24.15 | 24.15\ - | -\- |
| 3. | 08-01-002-1 Устройство песча- ного основания под днище, м3 | 0.4 | 115.49 | 6.78\ 91.38 | 17.33\ 2.11 | 46.2 | 2.71\ 36.55 | 6.93\ 0.84 | 6.9\ 4.03 | 3.49\ 6.9 | 190.18 | 18.7\ 147.3 | 24.18\ 5.8 |
| 4. | 23-03-001-6 Устройство выгре- ба из сборного ж\б, 10м3 | 0.2 | 18360.0 | 979.85\ 15589.52 | 1790.65\ 155.12 | 3672.0 | 195.97\ 3117.9 | 358.13\ 31.02 | 6.9\ 3..28 | 3.09\ 6.9 | 12685.52 | 1352.19\ 10226.7 | 1106.62\ 214.04 |
| 5. | Сборник цен на материалы и конс- трукции ч.1 103-9210 Люк чугунный шт. | 1 | 569.52 | -\569.52 | -\- | 569.52 | -\ 569.52 | -\- | -\ 3.28 | -\- | 1868.02 | -\ 1868.02 | -\- |
| 6. | 08-01-003-1 Горизонтальная гидроизоляция цементная по днищу, 100м2 | 0.03 | 2003.65 | 315.53\ 1657.96 | 30.16\ - | 60.11 | 9.46\ 49.74 | 0.9\ - | 6.9\ 3.15 | 3.82\ 6.9 | 225.39 | 65.27\ 156.68 | 3.44\ - |
| 7. | 08-01-003-4 Боковая гидроизо- ляция цементная 100м2 | 0.14 | 2669.19 | 788.54\ 1850.49 | 30.16\ - | 373.69 | 110.39\ 259.07 | 4.22\ - | 6.9\ 3.15 | 3.82\ 6.9 | 1593.88 | 761.69\ 816.07 | 16.12\ - |
| 8. | 08-01-003-7 Окраска битумом по выравненной поверхности стен выгреба, 100м2 | 0.14 | 1069.01 | 195.04\ 800.39 | 73.58\ - | 149.66 | 27.3\ 112.05 | 10.3\ - | 6.9\ 2.7 | 3.34\ 6.9 | 525.31 | 188.37\ 302.54 | 34.4\ - |
| 9. | 27-07-002-1 27-07-002-2 Устройство осно- вания из щебня под отмостку толщ.100мм 100м2 | 0.025 | 2158.78 | 206.07\ 1745.99 | 206.72\ 32.98 | 53.97 | 5.15\ 43.65 | 5.17\ 0.82 | 6.9\ 3.42 | 3.8\ 6.9 | 204.46 | 35.53\ 149.28 | 19.65\ 5.66 |
| 10. | 27-07-001-1 Устройство асфальтобетонной отмостки т. 3 см 100м2 | 0.025 | 3902.99 | 135.93\ 3757.89 | 9.17\ 1.0 | 97.57 | 3.4\ 93.95 | 0.23\ 0.03 | 6.9\ 3.42 | 3.8\ 6.9 | 345.64 | 23.46\ 321.31 | 0.87\ 0.21 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5177.39 | 509.05\ 4282.43 | 385.88\ 32.71 |  |  | 18705.62 | 3512.43\ 13987.9 | 1205.28\ 225.71 |

Составила:                                                                                         Г.И.Матвеева

главный  специалист отдела  строительства,

транспорта, связи, лесного комплекса и

экологического контроля  администрации

Торопецкого района